# PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					800 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 4 bar

Betriebstemperatur Puffer:		max. 95°C

Wasseranschlüsse:				8 Anschlussgewinde 2“ IG

1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Regelmuffen:				4 Anschlussgewinde ½“ IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1700 x Ø 790 mm

Kippmaß:					1750 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			109 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PSM 800 Anschlussgewinde 2“ IG

Art.Nr.:		A34711

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten