# BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

Luft-Wasser-Wärmepumpenset (Standspeicher mit eingeschweißtem Hochleistungsrohrregister, integrierter Wärmepumpe und Elektroheizung).

Deckel mit 2 Anschlussstutzen Ø 180 mm verstellbar (Zu- und Abluft, max. Leitungslänge 10m).

Keine Wärmeübertragungsverluste zwischen Wärmepumpe und Speicher.

Erprobte, bewährte Technologie, leicht montierbar, in allen Anlagen einfach integrierbar.

Keine elektrische und kältetechnische Anschlussarbeit erforderlich.

Das Gerät ist in Kompaktausführung gebaut und steckerfertig (SKI).

Korrosionsschutz durch hochwertige Emaillierung entsprechend der DIN 4753 und Magnesiumschutzanode. Der Speicher ist mit einer hochwertigen Isolierung ausgestattet.

Vielfältige Betriebsmöglichkeiten (Aufheizung über Wärmepumpe oder Heizkessel).

Kombinationsbetrieb Wärmepumpe + Elektrozusatzheizung bzw. Wärmepumpe + Kessel

Steuerung der Umwälzpumpe des Heizkessels über eingebaute Elektronik.

Sparbetrieb mit mind. 40°C möglich, mittels E-Heizung auf 65° aufheizbar,

Seitlicher 180mm Flansch Elektroheizung und Magnesiumanode

Automatische Ausschaltung der Wärmepumpe bei Temperaturen unter 5°C.

Digitale Temperaturanzeige, Integrierter Legionellenschutz

Potentialfreier Schalteingang für Photovoltaikanlage,

Neue Regelung OPTITRONIC.

Daten Speicher WPS AE - 200-RE   0,91       SIGR

Nenninhalt:						200 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:					1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:				3/4" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1700 x Ø 655 mm

Kippmaß:						1790 mm

Mindestraumhöhe:					1900 mm

Gewicht Speicher + Wärmepumpe:			130 kg

Heizfläche:						0,91 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,78 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:				A+

Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme:					max. 440 W / 1940 W*

Wärmeleistung:					max. 1850 W / 3350 W*

elektr. Leistung:					660 W (60 °C) (2160 W)*

Heizstab*: 						1500 Watt

Spannung/Frequenz: 				230 V / 50 Hz

COP (EN 16147):					3,5 ((A20/W10-55;L)

Kältemittelfüllung:					R134a / 1,2kg

Warmwassertemperatur:				max. 55°C /  Heizstab auf  ~65°C

Temperatur Zusatzheizung:				max. 75°C

Nötiger Luftvolumenstrom: 				450 m³/h (5°C bis +35°C)

Umgebungstemperatur:				min. 5°C bis max. +35°C

Schutzklasse:						IPX1

Schallleistungspegel:					59 dB(A)

Schalldruckpegel:					51 dB(A)

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WPA 203 E-LF (BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.:		A41195

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten