KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753

Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz.

Hochwertige PU-Schaum -Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz

Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel

ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar

(ausgenommen 200 lt.).

Universell umklemmbare Aufheizleistungen

Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C)

Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer,

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung,

Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb,

exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

Nenninhalt:						50 l

Anschlussleistung: 					0,30/0,65/0,95/1,30/1,60 kW

Aufheizzeit:						16 / 8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				(230V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		R ½"

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				39 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					0,60 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:				C

Abmessungen (H/B/T):				579/480/500 mm

Fabrikat:		Austria Email

Type:			EKH-S-050-U

Art.Nr.:		A13706

Stand 2020					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten