KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753

Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz.

Hochwertige PU-Schaum -Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz.

Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel

ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar

(ausgenommen 200 lt.).

Universell umklemmbare Aufheizleistungen

Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C)

Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer,

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung,

Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb,

exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

Nenninhalt:						80 l

Anschlussleistung: 					0,85/1,15/1,70/2,00 KW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				(230V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		R ½"

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				45 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					0,87 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:				C

Abmessungen (H/B/T):				761/480/500 mm

Fabrikat:		Austria Email

Type:			EKH-S-080-U

Art.Nr.:		A13716

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten