KOMPAKT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Vakuumemaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Cu- Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz.

Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel inkl. HFO Zusatz.

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel

Formschöne Verkleidungsmöglichkeit der Anschlussarmaturen mittels

optionaler Armaturenverkleidung

Fixe Aufheizzeit

In den gängigen Größen mit verstellbarer Aufhängung (50 - 150 l) für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen

Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) mit Kombi- Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung

Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb

exakt anzeigendes Kapillarrohr- Thermometer

Nenninhalt:					50 l

Anschlussleistung:				0,85 kW

Aufheizzeit:					6 h

Anschlussspannung:			( 230V

Kalt- und Warmwasseranschluss:	R ½"

Betriebsdruck:				max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:			38 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,60 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:			C

Abmessungen (H/B/T):			579/480/500 mm

Fabrikat		AUSTRIA EMAIL

Type			EWH 056 E

Art.Nr.:		A12207

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten