FERNWÄRMESPEICHER DRUCKFEST

Doppelt emaillierter Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode nach DIN 4753.

Durch längere Schutzanode 1. Anodenwartung erst nach 5 Jahren erforderlich.

Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW- freiem PU-Schaum, Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt.

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel, RAL 9016 (weiß).

Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer.

Die Beheizung des Brauchwassers erfolgt über einen für Verkalkung unempfindlichen großzügig dimensionierten Registerwärmetauscher.

Heizkreisregelung über ein kombiniertes Eigenmedium gesteuertes Mengen- und Temperaturregelventil, daher ist kein 230 V~/50Hz Anschluss erforderlich.

Anschlussgarnitur AG-S, absperrbare Eckventile und komplette Anschlussverrohrung für den Heizkreis und Design-Unterteil zur Abdeckung der Anschlüsse mit großer Serviceklappe sind im Set bereits inkludiert, daher ist kein zusätzliches Installationsmaterial erforderlich.

Variabler Wandanschluss mittels verstellbarer Aufhängung. Entleerung über Kaltwasserrohr.

Nenninhalt:					110 l

Max. Betriebsdruck heizungsseitig:		10 bar

Max. Vorlauftemperatur heizungsseitig:	95°C

Max. Betriebsdruck brauchwasserseitig:	6 bar

Mittlere Brauchwassertemperatur:		ca. 55°C bei min. VL 60°C

Differenzdruck min. /(pmax im Heizkreis:	min. 0,1 bar / (pmax 2,0 bar

Durchsatzvolumen:				max. 150l/h

Anschlüsse Brauchwasser:			G 1/2“

Anschlüsse Heizung: 				G 1/2“

Registerfläche:				1,0 m²

Gewicht inkl. Verpackung:			81 kg

Abmessungen (H/B/T) ohne Abdeckung:	1036/520/520 mm

Abmessungen (H/B/T) mit Abdeckung:	1366/520/520 mm

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,77 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			A

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			FSV 110

Art.Nr.: 		A422 46

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten