Gas- Brennwert- Duogerät

GBD 35

Gas- Brennwert Duogerät für gleitend abgesenkten Betrieb ohne erforderliche Mindestwasserumlaufmenge auf der Heizungsseite durch integriertes Überstromventil. Mit CE- AT und ÖVGW Kennzeichnung. Für den Einsatzbereich Heizung und Warmwasser (integrierter Edelstahl Warmwasserspeicher 45l). Kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig Betrieben werden. Werkseitig ausgerüstet für Erdgas- H (G20), umrüstbar auf Flüssiggas P (G31).

Strömungsoptimierter Vormischkanal für bestes Mischverhältnis, niedrigste Emissionen und höchster Betriebssicherheit. Integrierter Rückstauklappe für die Anwendung mit Mehrfachbelegung. Modulierender Edelstahl- Vormischbrenner, Verbrennungsluftgebläse mit druckseitiger Gasvormischung und modulierendem Sicherheits- Gasmengenregelventil.

Großflächigen Brennwert- Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl. Integriertes Membranausdehnungsgefäß 7l (Heizung) und 2l (Warmwasser). Elektronisch geregelte Hocheffizienz- Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, digitales Kesselthermometer, elektrischer Sicherheitstemperaturbegrenzer und Schnellentlüfter im Gerät integriert.

Allgemeine Eigenschaften

Farbe: weiß

Breite: 600 mm

Höhe: 900 mm

Tiefe: 489 mm

Luft-/ Abgasanschluss: 60/ 100 mm

Gewicht: 73 kg

Schallleistungspegel: 50 dB (A)

Elektrischer Anschluss: 230 V

Eigenschaften Heizung

Max. Vorlauftemperatur: 85°C

Max. Nennwärmeleistung (80/60C): 25 kW

Max. Nennwärmeleistung (50/30C): 27,8 kW

Heizleistungsbereich: 5,8 – 25,0 kW

Energieeffizienzklasse Heizung: A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz / mit Außenfühler: 93% / 95%

Eigenschaften Warmwasser

Nennleistung Warmwasserbetrieb: 34,5 kW

Leistungsbereich: 5,8 – 35,5 kW

Warmwasser Durchflussmenge nach EN 13203-1: 20 l/min

Energieeffizienzklasse Warmwasser / Zapfprofil: B / XL

Energieeffizienz Warmwasser: 73,5%

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			GBD 35

Art.Nr.:			A72011

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten