Gas- Brennwert- Heizgerät

GBH 20

Gas- Brennwert Heizgerät für gleitend abgesenkten Betrieb ohne erforderliche Mindestwasserumlaufmenge auf der Heizungsseite durch integriertes Überstromventil. Mit CE- AT und ÖVGW Kennzeichnung. Für den Einsatzbereich Heizung (Warmwasser extern indirekt über Warmwasserspeicher möglich). Kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig Betrieben werden. Werkseitig ausgerüstet für Erdgas- H (G20), umrüstbar auf Flüssiggas P (G31).

Strömungsoptimierter Vormischkanal für bestes Mischverhältnis, niedrigste Emissionen und höchster Betriebssicherheit. Integrierter Rückstauklappe für die Anwendung mit Mehrfachbelegung. Modulierender Edelstahl- Vormischbrenner, Verbrennungsluftgebläse mit druckseitiger Gasvormischung und modulierendem Sicherheits- Gasmengenregelventil.

Großflächigen Brennwert- Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl. Integriertes Membranausdehnungsgefäß 8l (Heizung). Elektronisch geregelte Hocheffizienz- Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, digitales Kesselthermometer, elektrischer Sicherheitstemperaturbegrenzer und Schnellentlüfter im Gerät integriert.

Allgemeine Eigenschaften

Farbe: weiß

Breite: 400 mm

Höhe: 714 mm

Tiefe: 316 mm

Luft-/ Abgasanschluss: 60/ 100 mm

Gewicht: 28,2 kg

Schallleistungspegel: 48 dB (A)

Elektrischer Anschluss: 230 V

Eigenschaften Heizung

Max. Vorlauftemperatur: 85°C

Max. Nennwärmeleistung (80/60C): 18,5 kW

Max. Nennwärmeleistung (50/30C): 20,0 kW

Heizleistungsbereich: 4 – 18,5 kW

Energieeffizienzklasse Heizung: A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz / mit Außenfühler: 92% / 94%

Eigenschaften Warmwasser

Nennleistung Warmwasserbetrieb: 23 kW

Leistungsbereich: 4 – 23,0 kW

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			GBH 20

Art.Nr.:			A72022

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten