Austria Email Heizungs-Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung LWPK 8 AI

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Technische Beschreibung

Split Inverter Luft/Wasser-Wärmepumpe mit geringem Platzbedarf, bestehend aus der Verdampfereinheit zur Außen- und Kondensatoreinheit  mit Koaxialwärmetauscher zur Innenaufstellung.

Verbindung der Einheiten mit  Kältemittelleitungen.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältekreislauf mit dem Kältemittel R32 gefüllt.

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Warmwasserspeicher: 190l emailierter WW-Speicher, inkl. ACI Fremdstromanode, Backupheizstab 1,5kW, Warmwasserumschaltventil

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Kondensatoreinheit vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Leistungsdaten

Heizleistung:					5,8 kW bei A-7/W35

Heizleistung:					3,5 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl				COP 4,35 bei A2/W35

Fabrikat		AUSTRIA EMAIL

Type			LWPK 8 AI

Art.Nr.:		A60506

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten