Heizungs-Wärmepumpe mit externe Warmwasserbereitung LWP 17 HP ECO

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Technische Beschreibung

Split Inverter Luft/Wasser-Wärmepumpe mit geringem Platzbedarf, bestehend aus der Verdampfereinheit zur Außen- und Kondensatoreinheit  mit vergrösserten Koaxialwärmetauscher zur Innenaufstellung.

Im Kältekreis integrierte Nassdampf-Zwischeneinspritzung

Verbindung der Einheiten mit  Kältemittelleitungen.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältekreislauf mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt.

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Kondensatoreinheit vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Leistungsdaten

Heizleistung:					16 kW bei A-7/W35

Heizleistung:					9,7 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl				COP 4,13 bei A2/W35

Fabrikat		AUSTRIA EMAIL

Type			LWP 17 HP ECO

Art.Nr.:		A60402

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten