Heizungs-Wärmepumpe mit externe Warmwasserbereitung LWPK 17 HP ECO

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Technische Beschreibung

Split Inverter Luft/Wasser-Wärmepumpe mit geringem Platzbedarf, bestehend aus der Verdampfereinheit zur Außen- und Kondensatoreinheit  mit Koaxialwärmetauscher zur Innenaufstellung.

Im Kältekreis integrierte Nassdampf-Zwischeneinspritzung

Verbindung der Einheiten mit  Kältemittelleitungen.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältekreislauf mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt.

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Warmwasserspeicher: 190l emailierter WW-Speicher, inkl. ACI Fremdstromanode, Backupheizstab 1,5kW, Warmwasserumschaltventil

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Kondensatoreinheit vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Leistungsdaten

Heizleistung:					16 kW bei A-7/W35

Heizleistung:					9,7 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl				COP 4,13 bei A2/W35

Fabrikat		AUSTRIA EMAIL

Type			LWPK 17 HP ECO

Art.Nr.:		A60802

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten