# MEHRZWECK-GROSS-SPEICHER TYPE FRMR

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm, geeignet zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung Serie R.

2 Rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert

Ein in den Boden gezogenes, großflächiges Rohrregister für bivalenten bzw. trivalenten Betrieb bei Heizungs-, Solar-, Wärmepumpen- oder Fernwärmeanschluss

Das in den Boden gezogene untere Rohrregister bewirkt eine Verbesserung des Wirkungsgrades sowie eine optimale Durchheizung des Speichers.

1 1/2“ Muffe für den nachträglichen Einbau eines Einschraubheizkörpers.

2 Fühlerprofile (variable Fühlerpositionierung je nach System möglich)

Thermometer ATH beigepackt

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:							1500 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 8 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						2" AG

Heizungsanschlüsse unten / oben:			5/4" IG / 5/4“ IG

Zirkulationsanschluss:					2“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):			2115 x Ø 1000 mm

Kippmaß:							2175 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					335 kg

Flanschdurchmesser:					Ø 240

SH-Muffe:							6/4“

Heizfläche unten / oben:					2,42 m²  / 2,42 m²

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VT 1500 FRMR

Art.Nr.:		A31817

Stand 2020						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten