# PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Ausgerüstet mit Glattrohrregister.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Außen mit Rostschutzanstrich

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					3000 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 3 bar

Betriebsdruck Register:			max. 10 bar

Betriebstemperatur Puffer:			max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				8 Anschlussgewinde 2“ IG

1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Regelmuffen:				4 Anschlussgewinde ½“ IG

Registeranschlüsse:			1“ AG

Registerfläche unten:			4,5 m²

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2596 x Ø 1250 mm

Kippmaß:					2650 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			343 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PSR 3000

Art.Nr.:		A34909

Stand 2017						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten