# PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm für den Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Außen mit Rostschutzanstrich

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					5000 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 3 bar

Betriebstemperatur Puffer:			max. 95°C

Wasseranschlüsse:				8 Anschlussgewinde 2“ IG

1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Regelmuffen:				4 Anschlussgewinde ½“ IG

Flanschdurchmesser/Einbaulänge:	ø240 / 1650mm

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2770 x Ø 1600 mm

Kippmaß:					2893 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			511 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PSF 5000

Art.Nr.:		A34916

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten