# PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Außen mit Rostschutzanstrich

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					4000 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 3 bar

Betriebstemperatur Puffer:			max. 95°C

Wasseranschlüsse:				8 Anschlussgewinde 2“ IG

1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Regelmuffen:				4 Anschlussgewinde ½“ IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2669 x Ø 1400 mm

Kippmaß:					2740 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			431 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PSM 4000

Art.Nr.: ´		A34921

Stand 2017					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten