# AUSTRIA EMAIL DOPPELMANTEL-BOILER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 T3 und T6 inkl. Magnesiumschutzanode

Unisolierte Ausführung für Tauschzwecke in Altanlagen

Wärmeisolierung vom Altgerät oder bauseits

Austausch des montierten Blindflansches durch E-Einbauheizung möglich

Montage stehend

Nenninhalt:							150 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Brauchwasser:	max. 6 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Heizung:		max. 3 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					5/4" IG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1298 x Ø 450 mm

Flanschdurchmesser:					Ø 180 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					63 kg

Heizfläche:							1,08 m²

Doppelmantel Inhalt:					19,7 Liter

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			6415 D

Art.Nr.:		A28102

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten