# AUSTRIA EMAIL DOPPELMANTEL-SPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 T3 und T6 inkl. Magnesiumschutzanode

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß

Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum – Kessel ist direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Es besteht die Möglichkeit ein Anbauthermometer ATH bzw. eine

Anbauthermometer-Ladepumpenkombination (ATR) zur Ladepumpensteuerung

einzubauen

Austausch des montierten Blindflansches durch E-Einbauheizung möglich

Montage hängend, liegend oder stehend möglich

Nenninhalt:							200 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Brauchwasser:	max. 6 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Heizung:		max. 3 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					5/4" IG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1656 x Ø 530 mm

Flanschdurchmesser:					Ø 180 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					125 kg

Heizfläche:							1,49 m²

Doppelmantel Inhalt:					27,3 Liter

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						2,53 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					D

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			6422 DVT

Art.Nr.:		A28303

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten