SMART CONTROL ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit emaillierten Innenkessel, Magnesiumschutzanode, CU- Rohrheizkörpern, PU-Schaumisolierung und weiß lackiertem Stahlblech- Außenmantel(RAL 9016). ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar, fixe Aufheizleistung

Bedienung über ein LCD-Display an der Speicherfront,

Regelbereich von 40°C bis ~75°C, Frostschutzstellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer,

Elektronisch geregelte Bedarfsanpassung (selbstlernend)

Anzeige des Komforts durch LCD-Display

Elektronische Überwachung der Fehlfunktionen, Urlaubsschaltung, Legionellenschutz

Nenninhalt:					150 l

Anschlussleistung:				2,0 kW

Anschlussspannung:			~230V

maximaler Betriebsdruck:			6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:			59,5 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,45 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:			B

Abmessungen (H/B/T):			1219/480/500mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			ECO CLEVER 150

Art.Nr.:		A12160

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten