# SET SCHICHT-PUFFERSPEICHER INKLUSIVE  FRISCHWASSERMODUL ECO SWIFT E

Schicht-Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Die Schicht-Pufferspeicher besitzen eine Schichteinrichtung im Heizungsrücklauf und eine Schichttrennplatte.

Hochgezogene Anschlussrohre im Vorlauf zur besseren Ausnutzung des Pufferinhaltes und Fühlerkanäle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfühler.

Anschlüsse für Vor- und Rücklauf Frischwassermodul.

Aufhängung für Frischwassermodul ohne Zirkulation (ECO SWIFT-E inkl. Hocheffizienzpumpe) am Pufferspeicher

Isolierung (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Technische Daten Schichtpufferspeicher

Nenninhalt:					800 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 3 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Wasseranschlüsse:				10 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Muffe für Thermometer:			1 Anschlussgewinde ½“ IG

Anschlüsse Frischwassermodul:		¾“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1700 x Ø 790 mm

Kippmaß:					1750 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			112 kg

TECHNISCHE DATEN FRISCHWASSERSTATION

ALLGEMEIN

Max. Betriebstemperatur:			95°C

Max. Betriebsdruck - Primärkreis:	3 bar

Max. Betriebsdruck - Sekundärkreis:	10 bar

Sicherheitsventil:				10 bar

k VS-Wert - Primär:				2,2

k VS-Wert - Sekundär:			2,3

Gewicht:					14 kg

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSDATEN

Netzspannung:				230 VAC ± 10%

Netzfrequenz:				50...60 Hz

Leistungsaufnahmen:			max. 100 W

Interne Sicherung:				2A träge 250V

Schutzart:					IP40

Schutzklasse:				II

Sensoreneingänge:				2x Pt 1000 und

1x Volumenstrom/Temperatur 0.5-3.5V

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			SET ECO SWIFT-E  800 PZ

Art.Nr.:		A34375

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten