# BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

AE Brauchwasser-Wärmepumpe EHT REVOLUTION 270

1 Wärmetauscher zum Anschluss eines weiteren Energieerzeugers

ACI-Hybrid-Fremdstromanode

Steatit-Heizelement (1,8 kW)

emaillierter Stahlspeicher

Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher (außenliegend)

Automatische Abtauung

Smart Regelung:

Photovoltaik-Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready/ SG High Ready)

Selbstlernende Temperaturanpassung

Verbrauchs-Anzeige

Intelligente COP-Wertsteuerung

Wohnraum Be- und Entlüftungs-Funktion

Holidayfunktion / Timer

Luftkanalanschluss 160mm

Daten Speicher

Nenninhalt:						270 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 8 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 8 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:					3/4"

Heizungsanschlüsse:					1"

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1949 x Ø 620 / 665 mm

Kippmaß:						2010 mm

Mindestraumhöhe:					2150 mm

Gewicht			:			108 kg

Heizfläche:						1,2 m²

Energieeffizienzklasse:				A+

Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme:					max. 665 W / 2465 W*

Heizstab*: 						1800 Watt

Spannung/Frequenz: 				230 V / 50 Hz

COP (EN 16147):					3,8 ((A20/W10-55;XL)

Kältemittelfüllung:					R134a  / 1,35kg

Warmwassertemperatur:				Wärmepumpenbetrieb 62°C

Nötiger Luftvolumenstrom: 				390 m³/h

Umgebungstemperatur:				min. -5°C bis max. +43°C

Schallleistungspegel:					50,3 dB(A)

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			EHT REVOLUTION 270 (BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.:		A41183

Stand 2017						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten