ELEKTRO-FLACHSPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung in Flachbauweise mit vakuumemailliertem Stahlblechinnenkessel, Schutzanode,

Cu- Heizkörper isoliert eingebaut mit Schutzstromableitwiderstand,

PU-Schaumisolierung und weiß (RAL 9016) lackiertem Stahlblech-Außenmantel.

Integrierte ÖNORM- Wandaufhängung mittels Wandbügel

Universell umklemmbare Aufheizleistungen.

Temperatur-Einstellbereichseinengung

Bedienung durch von vorne einstellbaren Temperaturregler,

Regelbereich von 40°C bis 85°C und 65°C Energiesparstellung, Frostschutzstellung Kombi-Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Speicherthermometer und Betriebskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt:						100 l

Anschlussleistung (umklemmbar):		1,10/1,75/2,20/2,85/2,80 KW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				( 230 V / 3(400 V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		G ½"

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				68 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,23 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:				B

Abmessungen (H/B/T):				1015/720/315 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			EKF 100 U

Art.Nr.:		A11112

Stand 2016				*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten