ELEKTRO-FLACHSPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung in Flachbauweise mit vakuumemailliertem Stahlblechinnenkessel, Schutzanode,

Cu- Heizkörper isoliert eingebaut mit Schutzstromableitwiderstand,

PU-Schaumisolierung und weiß (RAL 9016) lackiertem Stahlblech-Außenmantel.

Integrierte ÖNORM- Wandaufhängung mittels Wandbügel

Universell umklemmbare Aufheizleistungen.

Temperatur-Einstellbereichseinengung

Bedienung durch von vorne einstellbaren Temperaturregler,

Regelbereich von 40°C bis 85°C und 65°C Energiesparstellung, Frostschutzstellung Kombi-Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Speicherthermometer und Betriebskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt:						120 l

Anschlussleistung (umklemmbar):		1,35/2,00/2,70/3,35/3,20 KW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				( 230 V / 3(400 V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		G ½"

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				72 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,48 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:				B

Abmessungen (H/B/T):				1215/720/315 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			EKF 120 U

Art.Nr.:		A11122

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten