KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753

Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz,

PU-Schaumisolierung,

Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel

ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar

(ausgenommen 200 lt.).

Universell umklemmbare Aufheizleistungen

Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C)

Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer,

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung,

Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb,

exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

Nenninhalt:						200 l

Anschlussleistung: 					2,30/2,95/4,70/5,25 kW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				(230V / 3(400 V / 3N(400 V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		R ½"

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				79 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,25 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:				C

Abmessungen (H/B/T):				1590/520/520 mm

Fabrikat:		Austria Email

Type:			EKH-S-200-U

Art.Nr.:		A13753

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten