ELEKTRO-LIEGESPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit vakuum- emailliertem Innenkessel, Schutzanode,

CU- Rohrheizkörpern mit Schutzstromableitwiderstand,

PU-Schaumisolierung, Kessel direkt im Stahlblech-Außenmantel eingeschäumt.

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechmantel

Liegende Montage bzw. Wandaufhängung mittels Konsolen (Zubehör).

Universell umklemmbare Aufheizleistungen

Bedienung über Regelknopf an der Stirnseite (ca. 40-85°C)

Mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung

Nenninhalt:						100 l

Anschlussleistung (umklemmbar):		1,10/1,75/2,20/2,85/2,80 KW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				(230 V / 3(400 V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		R ½“

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				48 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,25 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:				C

Abmessungen (H/B/T):				904/480/480 mm

Fabrikat:		Austria Email

Type:			EKL-100-U

Art.Nr.:		A14115

Stand 2016				*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten