ELEKTRO-LIEGESPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit vakuum- emailliertem Innenkessel, Schutzanode,

CU- Rohrheizkörpern mit Schutzstromableitwiderstand,

PU-Schaumisolierung, Kessel direkt im Stahlblech-Außenmantel eingeschäumt.

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechmantel

Liegende Montage bzw. Wandaufhängung mittels Konsolen (Zubehör).

Universell umklemmbare Aufheizleistungen

Bedienung über Regelknopf an der Stirnseite (ca. 40-85°C)

Mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung

Nenninhalt:						120 l

Anschlussleistung (umklemmbar):		1,35/2,00/2,70/3,35/3,20 KW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				(230 V / 3(400 V

Kalt- und Warmwasseranschluss:		R ½“

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:				57 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,30 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:				B

Abmessungen (H/B/T):				1056/520/520 mm

Fabrikat:		Austria Email

Type:			EKL-120-U

Art.Nr.:		A14116

Stand 2016				*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten