KOMFORT-REGISTER-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz.

Cu-Rohrheizkörpern,

Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel.

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechmantel weiß (RAL 9016)

ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar.

Mit eingebautem Rohrheizregister, bei einphasigem

Anschluss mit Ladepumpenreglerkontakt, bzw. zusätzliches

Fühlerschutzrohr für bauseitigen Ladepumpenreglerfühler.

Universell umklemmbare Aufheizleistungen.

Bedienung durch von vorne einstellbaren Temperaturregler,

Regelbereich von 40°C bis 85°C, Frostschutzstellung,

anwählbare 65°C-Energiesparstellung,

allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Temperatur- Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb,

exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

im Bedienungspaneel integriert

Nenninhalt:						120 l

Heizfläche:						0,6 m²

Anschlussleistung (umklemmbar):		1,35/2,00/2,70/3,35/3,10 KW

Aufheizzeit:						8 / 6 / 4 / 3 1/3 h

Anschlussspannung:				( 230 V / 3(400 V

Anschlüsse Register:				G 1“

Wasseranschlüsse:					G ½“

Betriebsdruck:					max. 6 bar

Bereitschaftsenergieverbrauch nach

EN 12897:						0,85 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:				B

Gewicht inkl. Verpackung:				74 kg

Abmessungen (H/B/T):				1056/520/520 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type			EKR 120 U

Art.Nr.:		A14312

Stand 2016			*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten