KOMPAKT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Vakuumemaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Cu- Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz.

Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel.

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel

Formschöne Verkleidungsmöglichkeit der Anschlussarmaturen mittels

optionaler Armaturenverkleidung

Fixe Aufheizzeit

In den gängigen Größen mit verstellbarer Aufhängung (50 - 150 l) für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen

Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) mit Kombi- Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung

Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb

exakt anzeigendes Kapillarrohr- Thermometer

Nenninhalt:					80 l

Anschlussleistung:				1,35 kW

Aufheizzeit:					6 h

Anschlussspannung:			( 230V

Kalt- und Warmwasseranschluss:	R ½"

Betriebsdruck:				max. 6 bar

Gewicht inkl. Verpackung:			45 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,71 kWh/24h

Energieeffizienzklasse:			C

Abmessungen (H/B/T):			788/520/520 mm

Fabrikat		AUSTRIA EMAIL

Type			EWH 086 E

Art.Nr.:		A12147

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten