FERNWÄRMESPEICHER DRUCKFEST

Doppelt emaillierter Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode nach DIN 4753.

Durch längere Schutzanode 1. Anodenwartung erst nach 5 Jahren erforderlich.

Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW- freiem PU-Schaum, Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel, RAL 9016 (weiß). Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer.

Die Beheizung des Brauchwassers erfolgt über einen für Verkalkung unempfindlichen großzügig dimensionierten Registerwärmetauscher.

Heizkreisregelung ohne Ruheverluste über ein elektrisch betätigtes Zonenventil.

Anschlussgarnitur AG-S, absperrbare Eckventile und komplette Anschlussverrohrung für den Heizkreis und Design-Unterteil zur Abdeckung der Anschlüsse mit großer Serviceklappe sind im Set bereits inkludiert, daher ist kein zusätzliches Installationsmaterial erforderlich.

Variabler Wandanschluß. Verstellbare Aufhängelasche. Entleerung über Kaltwasserrohr.

Ausführung mit eingebauter Elektro- Einbauheizung 2,5kW/230V~ *Ausführung GIWOG: Zuleitung 230V~ von FSN-E wird über zentrale Steuerung 3x pro Tag freigegeben(bauseits). Zusätzliche Freigabe für Elektroheizung erfolgt manuell über externes Zeitrelais im E-Verteiler. Installation bzw. Umverdrahtung und erste Inbetriebnahme darf nur von einer konzessionierten Installationsfirma gemäß Schaltbild durchgeführt werden.

Nenninhalt:					110 l

Max. Betriebsdruck heizungsseitig:		10 bar

Max. Vorlauftemperatur heizungsseitig:	95°C

Max. Betriebsdruck brauchwasserseitig:	6 bar

Mittlere Brauchwassertemperatur:		ca. 55°C bei min. VL 60°C

Min. Differenzdruck / (pmax im Heizkreis:	min.0,15bar / (pmax 1,2bar (5bar auf Anfrage)

Empfohlenes Durchsatzvolumen:		300 l/h

Anschlüsse Brauchwasser:			G 1/2“

Anschlüsse Heizung: 				G 1/2“

Registerfläche:				1,0 m²

Elektroeinbauheizung:			2,5 kW / 230V~

Gewicht inkl. Verpackung:			83 kg

Abmessungen (H/B/T) ohne Abdeckung:	1036/520/520 mm

Abmessungen (H/B/T) mit Abdeckung:	1366/520/520 mm

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,77 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			A

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			FSN 110 E

Art.Nr.:			A42219

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten