FERNWÄRMESPEICHER DRUCKFEST

Doppelt emaillierter Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode nach DIN 4753.

Durch längere Schutzanode 1. Anodenwartung erst nach 5 Jahren erforderlich.

Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW- freiem PU-Schaum, Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt.

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel, RAL 9016 (weiß)

Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer.

Die Beheizung des Brauchwassers erfolgt über einen für Verkalkung unempfindlichen großzügig dimensionierten Registerwärmetauscher.

Heizkreisregelung ohne Ruheverluste über ein elektrisch betätigtes Zonenventil.

Anschlussgarnitur AG-S, absperrbare Eckventile und komplette Anschlussverrohrung für den Heizkreis und Design-Unterteil zur Abdeckung der Anschlüsse mit großer Serviceklappe sind im Set bereits inkludiert, daher ist kein zusätzliches Installationsmaterial erforderlich.

Variabler Wandanschluß. Verstellbare Aufhängelasche. Entleerung über Kaltwasserrohr.

FSN mit EBH (2,5kW) nachrüstbar auf FSN-E (FW-UMRS: A428 28)

Nenninhalt:					140 l

Max. Betriebsdruck heizungsseitig:		10 bar

Max. Vorlauftemperatur heizungsseitig:	95°C

Max. Betriebsdruck brauchwasserseitig:	6 bar

Mittlere Brauchwassertemperatur:		ca. 55°C bei min. VL 60°C

Min. Differenzdruck / (pmax im Heizkreis:	min.0,15bar / (pmax 1,2bar (5bar auf Anfrage)

Empfohlenes Durchsatzvolumen:		300 l/h

Anschlüsse Brauchwasser:			G 1/2“

Anschlüsse Heizung: 				G 1/2“

Registerfläche:				1,0 m²

Gewicht inkl. Verpackung:			90 kg

Abmessungen (H/B/T) ohne Abdeckung:	1236/520/520 mm

Abmessungen (H/B/T) mit Abdeckung:	1566/520/520 mm

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,91 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			A

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			FSN 140

Art.Nr.:			A42228

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten