# GAS-BEISTELLSPEICHER 115 l / 1,2

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Magnesium-Stabanode. Hochwertige PU-Schaum Wärmeisolierung. Der Innenkessel ist direkt in der Außenverkleidung aus Stahlblech eingeschäumt. Pulverbeschichtung in RAL 9016 (weiß)

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 180 mm für Inspektions- und Reinigungszwecke sowie zur Einbringung von Anode und Tauchhülse für Thermometer und Steuerungsfühler. Fix eingeschweißtes Glattrohrregister ermöglicht bestmögliche Wärmeübertragung. Bodenanschlüsse mit Messing-Stopfen verschlossen. Beigepackte Stellfüße. Der Speicher ist bodenstehend und wandhängend verwendbar.

Nenninhalt:					115 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Register:			max. 10 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				¾“ AG

Heizungsanschlüsse:			¾“ AG

Entleerungsmuffe:				½“ IG

Abmessungen inkl. Isol. (H / B / T):	920 / 520 / 500 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			91 kg

Flanschdurchmesser:			Ø180 mm

Register-Heizfläche:			1,20 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,24 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			GBS 115 / 1,20

Art.Nr.:		A14704

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten