# AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode

Extrem großflächige Heizregister (z.B. für Wärmepumpeneinsatz)

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Getrennt gelieferter Folienmantel  in silbergrau (gesondert bestellen).

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. In den Boden gezogenes, doppelt gewickeltes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

SH Muffe für Einschraubheizung 6/4“.

Blindflansch und 180 mm Ø-ISO-Abdeckhaube montiert

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Thermometer montiert, Anbaumöglichkeit von 1 ATR

Nenninhalt:					500 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Rohrregister:		max. 10 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				1"

Heizungsanschlüsse:			5/4"

Zirkulationsanschluss:			1“

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1806 x Ø 760 mm

Kippmaß:					1970 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 180 / 530 mm

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“ / 685 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			254 kg

Heizfläche:					6,0 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				2,72 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HRS 500

Art.Nr.:		A24532

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten