Austria Email Heizungs-Wärmepumpe mit externer Warmwasserbereitung

LWP 8 ECO

Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Split Inverter Luft/Wasser-Wärmepumpe mit geringem Platzbedarf, bestehend aus der Verdampfereinheit zur Außen- und Kondensatoreinheit  mit Koaxialwärmetauscher zur Innenaufstellung.

Verbindung der Einheiten mit  Kältemittelleitungen.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältekreislauf mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt.

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Kondensatoreinheit vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Leistungsdaten:

Heizleistung 5,8 kW bei A-7/W35

Heizleistung 3,5 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl: COP 3,8 bei A2/W35

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			LWP 8 ECO

Art.Nr.:			A60103

Stand  2017							Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten