ELEKTRO-KLEINSPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit druckfestem, einschichtemailliertem Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode,

hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weißem Kunststoffgehäuse.

Bedienung durch von vorne einstellbaren,

stufenlosen Temperaturregler (bis 75°C).

Ausgestattet mit Frostschutzstellung und Kapillarrohrregler mit

allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Entleerung über Kaltwasserrohr, 60 cm Anschlusskabel mit Stecker,

Aufhängehaken inkl. Dübel

Arbeitskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt:					10 l

Betriebsdruck:				6 bar

Anschlussleistung:				2,0 kW

Anschlußspannung:			~ 230 V

Aufheizzeit bis 75°C:			0,33 h

Kalt-/Warmwasseranschluss:		G 1/2“

Leergewicht:					8 kg

Montageart:					Untertisch

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,48 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:			A

Abmessungen (HxBxT):			500 x 350 x 265 mm

Fabrikat:			AUSTRIA EMAIL

Type:				KDU 102

Art.Nr.:			A10314

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten