ELEKTRO-KLEINSPEICHER DRUCKLOS

Korrosionssichere Ausführung mit drucklosem Polypropyleninnenkessel,

hochwertiger Hartschaum-Isolierung und

weißem Kunststoffgehäuse.

Bedienung durch von vorne einstellbaren,

stufenlosen Temperaturregler (10°C bis 75°C).

Ausgestattet mit Kupferheizkörper, Kapillarrohrregler,

Frostschutzstellung und Bimetallsicherung.

Entleerung über Kaltwasserrohr, 60 cm Anschlusskabel mit Stecker,

Arbeitskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt:					5 l

Anschlussleistung:				2,0 kW

Anschlussspannung:			~ 230 V

Aufheizzeit:					0,18 h

Kalt-/Warmwasseranschluss:		G 3/8“

Max. Auslaufmenge:			5 l / min

Gewicht:					4 kg

Montageart:					Untertisch

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				0,32 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:			A

Abmessungen (HxBxT):			390 x 256 x 213 mm

Fabrikat:			AUSTRIA EMAIL

Type:				KRU 052

Art.Nr.:			A10126

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten