# WÄRMEPUMPEN-PUFFERSPEICHER

Wärmepumpen-Pufferspeicher speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen.

Ausgerüstet mit einem Reinigungsflansch ø 180 mm,

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2.

Hochwertige Isolierung aus 50 mm direktgeschäumtem PU Schaum.

Pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel in silbergrau.

inkl. montierter Entlüftung

inkl. montiertem Entleerungshahn

Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung.

Stehend und hängend verwendbar

Nenninhalt:					100 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 3 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Wasseranschlüsse:				4 Anschlussgewinde 1“ AG

Flanschdurchmesser:			ø180 mm

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	884 x 450 x 500 mm

Kippmaß:					997 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			52 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,17 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PS 100

Art.Nr.:		A34418

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten