# SCHICHT-PUFFERSPEICHER

Schicht-Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Die Schicht-Pufferspeicher besitzen eine Schichteinrichtung im Heizungsrücklauf und eine Schichttrennplatte.

Hochgezogene Anschlussrohre im Vorlauf zur besseren Ausnutzung des Pufferinhaltes und Fühlerkanäle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfühler.

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					500 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 4 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Wasseranschlüsse:				10 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Muffe für Thermometer:			1 Anschlussgewinde ½“ IG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1640 x Ø 650 mm

Kippmaß:					1670 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			87 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PZ 500

Art.Nr.:		A34168

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten