# PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Ausgerüstet mit einem Flansch ø 240 mm für den Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					1500 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 4 bar

Betriebstemperatur Puffer:		max. 95°C

Wasseranschlüsse:				9 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Regelmuffen:				4 Anschlussgewinde ½“ IG

Flanschdurchmesser/Einbaulänge:	ø240/1050 mm

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2150 x Ø 1000 mm

Kippmaß:					2270 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			207 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PSF 1500

Art.Nr.:		A34827

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten