# PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Ausgerüstet mit 2 Glattrohrregistern.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					1500 l

Betriebsdruck Puffer:			max. 4 bar

Betriebsdruck Register:			max. 10 bar

Betriebstemperatur Puffer:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				9 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Regelmuffen:				4 Anschlussgewinde ½“ IG

Registeranschlüsse:			1“ AG

Registerfläche unten:			3,6 m²

Registerfläche oben:			2,4 m²

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2150 x Ø 1000 mm

Kippmaß:					2270 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			285 kg

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			PSRR 1500

Art.Nr.:		A34837

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten