# FOLIENMANTEL-BEISTELLSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit montierter Fremdstromanode.

Hochwertige 75 mm PU-Schaum-Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz

mit Folienmantel in silbergrau

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs-rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Fühlerpositionierung mittels Regelmuffe, 6/4“-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH, inkl. Stellfüße

Nenninhalt:							200 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4“ AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1353 x Ø 660 mm

Kippmaß:							1485 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180/450 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 520 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					93 kg

Heizfläche:							1,00 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						0,96 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					A

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VLA 201 Premium

Art.Nr.:		A23339

Stand 2017						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten