# FOLIENMANTEL-SOLAR-SPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit montierter Fremdstromanode.

Hochwertige 75 mm PU-Schaum-Wärmeisolierung

mit Folienmantel in silbergrau

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. 2 großflächige Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- und Heizkesselbetrieb. Unteres Hochleistungsrohrregister in den Boden gezogen zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert

Warmwasserabgang nach oben, Fühlerpositionierung mittels Regelmuffe,

6/4“-Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH,

inkl. Stellfüße

Nenninhalt:							500 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					1" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1838 x Ø 800 mm

Kippmaß:							1982 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 580 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 670 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					184 kg

Heizfläche unten/oben:					2,0 m²  /  1,0 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						2,00 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VL 502 PREMIUM

Art.Nr.:		A24844

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten