ELEKTRO STANDSPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode,

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß (RAL 9016)

Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand,

universell umklemmbare Aufheizleistungen,

Entleerung über Kaltwasserrohr

stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 85°C

65°C Energiesparstellung

allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer

Frostschutzstellung

Thermometer montiert

Nenninhalt:						200 l

Anschlussleistung umklemmbar:			4,00 / 2,70 / 2,00 kW

Aufheizzeit:						4 / 6 / 8 h

Anschlussspannung:				( 230 V / 3(400 V

Betriebsdruck:					max. 10 bar

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):		1340 x Ø 600 mm

Kippmaß:						1420 mm

Kalt- und Warmwasseranschluss:		G 1“

Zirkulationsanschluss:				G 3/4“

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:		Ø 180/ 540 mm

Gewicht inkl. Verpackung:				99 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					1,67 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:				C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VS 200 EU

Art.Nr.:		A21307

Stand 2016				*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten