ELEKTRO STANDSPEICHER DRUCKFEST

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode,

Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung

Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß (RAL 9016)

Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand,

universell umklemmbare Aufheizleistungen,

Entleerung über Kaltwasserrohr

stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 85°C

65°C Energiesparstellung

allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer

Frostschutzstellung

Thermometer montiert

Nenninhalt:						400 l

Anschlussleistung umklemmbar:			8,00 / 5,00 / 4,00 kW

Aufheizzeit:						4 / 6 / 8 h

Anschlussspannung:				3(400 V

Betriebsdruck:					max. 10 bar

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):		1835 x Ø 670 mm

Kippmaß:						1930 mm

Kalt- und Warmwasseranschluss:		G 1“

Zirkulationsanschluss:				G 1“

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:		Ø 180/ 540 mm

Gewicht inkl. Verpackung:				150 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					2,45 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:				C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VS 400 EU

Art.Nr.:		A21740

Stand 2016			*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten