AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS-REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Hochwertige 75mm PU-Schaum-Wärmeisolierung

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher.

2 großflächige Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- und Heizkesselbetrieb.

Einschraubheizkörpermuffe 6/4“ mit montiertem Stopfen

Lieferung inkl. Anbauthermometer ATH, Blindflansch-Set mit Isolierhaube (montiert)

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert, mit Entleerungssystem ½“

Anbaumöglichkeit von 2 ATR, Anschlüsse 90° zum Flansch verdreht

Farbe silbergrau

Nenninhalt:							300 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 6 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1810 x Ø 650 mm

Kippmaß:							1850 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 540 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 545 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					163 kg

Heizfläche unten / oben:					1,60 m²  / 0,93 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						1,65 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VS 302 EXCLUSIV

Art.Nr.:		A22843

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten