AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS-REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode.

Hochwertige 75 mm PU-Schaum-Wärmeisolierung

Innenkessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt

Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher und in den Boden gezogenes Hochleistungs -rohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Einschraubheizkörpermuffe 6/4“ mit montiertem Stopfen

Lieferung inkl. Anbauthermometer ATH, Blindflansch-Set mit Isolierhaube (montiert)

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert, mit Entleerungssystem ½“

Anbaumöglichkeit von 2 ATR, Anschlüsse 90° zum Flansch verdreht

Farbe silbergrau

Nenninhalt:							200 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 6 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			1353 x Ø 650 mm

Kippmaß:							1430 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180 / 540 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“ / 545 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					110 kg

Heizfläche:							1,2 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:						1,28 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:					B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			VS 201 EXCLUSIV

Art.Nr.:		A23333

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten