# AUSTRIA EMAIL WINDKESSEL

Gefertigt aus Qualitätsstahl nach EN-Normen, bestens geeignet zum Einsatz in Trink- und Betriebswassernetzen bzw. zur Dämpfung von Druckstößen in Netzen, und zur Aufrechterhaltung eines konstanten Leitungsdruckes.

Optimaler Korrosionsschutz durch Vollverzinkung nach ÖNORM EN ISO 1461

Nenninhalt:	150 l

Höhe:	1208 mm

Durchmesser:	430 mm

Einbringmaß:	445 mm

Kippmaß:	1250 mm

Betriebsdruck/ max. Temperatur:	max. 6 bar/ 50°C

Hauswasseranschluss:	G 5/4"

Druckanschluss für Pumpe:	G 5/4"

Wasseranschluss oben:	G 1/2“

Anschluss  Druckschalter/ Manometer:	G 1/2“

## Anschluss Luftwart (Wasserstandsregler):	G 5/4“

Anschlüsse f. universelle Verwendung:	G 1/2“ (2 x)

Weitere Ausstattung:	3 Standfüße

Gewicht inkl. Verpackung:	29,5 kg

Korrosionsschutz:	Vollverzinkung (ÖNORM EN ISO 1461)

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WK 150 F

Art.Nr.:		A70301

Stand 2016					*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten