# BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

Luft-Wasser-Wärmepumpenset (Standspeicher mit eingeschweißtem Hochleistungsrohrregister, integrierter Wärmepumpe und Elektroheizung).

1 großflächiges Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- oder Heizkesselbetrieb. Unteres Hochleistungsrohrregister in den Boden gezogen zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

Deckel mit 2 Anschlussstutzen Ø 250 mm seitlich (Zu- und Abluft, max. Leitungslänge 25m).

Keine Wärmeübertragungsverluste zwischen Wärmepumpe und Speicher.

Erprobte, bewährte Technologie, leicht montierbar, in allen Anlagen einfach integrierbar.

Keine elektrische und kältetechnische Anschlussarbeit erforderlich.

Das Gerät ist in Kompaktausführung gebaut und steckerfertig (SKI).

Korrosionsschutz durch hochwertige Emaillierung entsprechend der DIN 4753 und Magnesiumschutzanode.  Der Speicher ist mit einer hochwertigen Isolierung ausgestattet.

Vielfältige Betriebsmöglichkeiten (Aufheizung über Wärmepumpe oder Heizkessel).

Kombinationsbetrieb Wärmepumpe + Elektrozusatzheizung bzw. Wärmepumpe + Kessel möglich.  Steuerung der Umwälzpumpe des Heizkessels über eingebaute Elektronik.

Sparbetrieb mit mind. 40°C möglich, mittels E-Heizung auf 65° aufheizbar.

Automatische Ausschaltung der Wärmepumpe bei Temperaturen unter -7°C.

Digitale Temperaturanzeige, Integrierter Legionellenschutz

Potentialfreier Schalteingang für Photovoltaikanlage

Neue Regelung OPTITRONIC 2 mit Zeitmodul.

Daten Speicher WPS AE - 450-RE ECO:

Nenninhalt:						450 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:					1" AG

Heizungsanschlüsse:					1" IG

Zirkulationsanschluss:					3/4" AG

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):			2070 x Ø 792 mm

Kippmaß:						2200 mm

Mindestraumhöhe:					2500 mm

Gewicht Speicher + Wärmepumpe:			240 kg

Heizfläche:						1,76 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:					2,71 kWh / 24 h

Energieeffizienzklasse:					A+

Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme:					1506/35061/55062  Watt

Wärmeleistung:						7830² (3830³ + 2 x 2000) Watt

Heizstab*: 						2 x 2000 Watt

Leistungsaufnahme Umwälzpumpe:			max. 300 W

Spannung/Frequenz: 					230 V / 50 Hz 16A;

230 V / 50 Hz 25A;

3 N 400 V / 50 Hz 3 x 16A;

COP EN 16147 :					3,7 (A20/W10-55/XXL)

Kältemittelfüllung:					R134a / 1,8kg

Warmwassertemperatur:				max. 55°C /  Heizstab auf  ~60°C

Temperatur Zusatzheizung:				max. 75°C

Nötiger Luftvolumenstrom: 				800 m³/h

Umgebungstemperatur:					min. -7°C – max. 35°C

Schutzklasse:						IPX21

Schalldruck – 1m:					65 dB(A)

Schallleistung:						57 dB(A)

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WPA 450 ECO (BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.:		A41182

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

1 El. Heizstab 2 kW    2 El. Heizstäbe 4 kW (2 x 2 kW)   3 WP Wärmeleistung