# WÄRMEPUMPEN-PUFFERSPEICHER

Wärmepumpen-Pufferspeicher speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen.

Der Pufferspeicher wird als thermische Weiche eingesetzt und vermindert die Schalthäufigkeit der Wärmepumpe.

6/4“-Muffe für Einbau eines Elektro-Schraubheizkörpers der Type „SH“ oder als Zusatzanschluss verwendbar.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2.

Hochwertige Isolierung aus 50 mm direktgeschäumtem PU Schaum.

Pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel in silbergrau.

Nenninhalt:					130 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 3 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Wasseranschlüsse:				5 Anschlussgewinde 1“ AG

E-Zusatzanschluss:				1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“/610 mm

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	742 x Ø 670 mm

Kippmaß:					800 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			80 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,21 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			B

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WPPS 130

Art.Nr.:		A34161

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten