# WÄRMEPUMPEN-PUFFERSPEICHER

Wärmepumpen-Pufferspeicher speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen.

Ausgerüstet mit einem Reinigungsflansch ø 180 mm, welcher auch für den Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung geeignet ist.

6/4“-Muffe für Einbau eines Elektro-Schraubheizkörpers der Type „SH“ oder als Zusatzanschluss verwendbar.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2.

Hochwertige Isolierung aus 50 mm direktgeschäumtem PU-Schaum.

Pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel in silbergrau.

Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung.

Nenninhalt:					500 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 6 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Wasseranschlüsse:				5 Anschlussgewinde 2“ AG

E-Zusatzanschluss:				1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“/680 mm

Flanschdurchmesser/Einbaulänge:	ø180/680 mm

Abmessungen inkl. Isol.(H x B/D):	1740 x Ø 750 mm

Kippmaß:					1830 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			170 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				2,72 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WPPS 500

Art.Nr.:		A34186

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten