# WÄRMEPUMPEN-PUFFERSPEICHER

Wärmepumpen-Pufferspeicher speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen.

Ausgerüstet mit einem Reinigungsflansch ø 180 mm, welcher auch für den Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer Elektro-Einbauheizung geeignet ist.

6/4“-Muffe für Einbau eines Elektro-Schraubheizkörpers der Type „SH“ oder als Zusatzanschluss verwendbar.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2.

Hochwertige Isolierung aus 50 mm direktgeschäumtem PU Schaum.

Pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel in silbergrau.

Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung.

Nenninhalt:					200 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 6 bar

Betriebstemperatur:				max. 95°C

Wasseranschlüsse:				5 Anschlussgewinde 5/4“ AG

E-Zusatzanschluss:				1 Anschlussgewinde 6/4“ IG

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“/530 mm

Flanschdurchmesser/Einbaulänge:	ø180/530 mm

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1232 x Ø 600 mm

Kippmaß:					1310 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			118 kg

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach EN 12897:				1,67 kWh/24 h

Energieeffizienzklasse:			C

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WPPS 200

Art.Nr.:		A34195

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten