# WÄRMEPUMPEN-SOLARSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit eingebauter Fremdstromanode. Ausgestattet mit 2 Glattrohr-Wärmetauschern, einer davon als doppelt gewickeltes Rohrregister ausgeführt mit besonders großer Heizfläche für den Wärmepumpen-Betrieb.

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher.

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Thermometer montiert, Muffe 6/4“ – Verschlussschraube montiert

Stellfüße

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:							600 l

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:		max. 10 bar / max. 95°C

Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:		max. 10 bar / max. 110°C

Wasseranschlüsse:						1" AG

Heizungsanschlüsse unten / oben:			5/4" IG / 1“ IG

Zirkulationsanschluss:					1“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):			2045 x Ø 650 mm

Kippmaß:							2095 mm

Gewicht inkl. Verpackung:					254 kg

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:			Ø 180/615 mm

Einbautiefe SH-Muffe:					6/4“/730 mm

Heizfläche unten / oben:					1,5 m²  / 4,25 m²

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			WP SOL 600

Art.Nr.:		A31103

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten